Инвестиционное предложение

«Строительство минитеплоэлектроцентрали электрической

мощностью 3,7 МВт в городе Калинковичи с использованием

в качестве топлива биомассы (древесная щепа, фрезерный торф,

древесные опилки)».

В целях развития в Республике Беларусь малой энергетики с использованием в качестве топлива биомассы (древесная щепа, фрезерный торф, опилки) предлагается создание минитеплоэлектроцентрали в городе Калинковичи.

Размещение мини-ТЭЦ возможно в здании существующей котельной по ул. Суркова, 10 г. Калинковичи коммунального унитарного предприятия «Коммунальник Калинковичский». Площадь котельной составляет 2,4 тысячи кв. метров, площадь территории 2,26 гектар.

Предполагаемые строки строительства с вводом объекта в эксплуатацию 2012-2013 год. Объемы инвестиций - порядка 16 миллионов долларов США.

Мощность подключенных тепловых нагрузок зоны охвата мини-ТЭЦ 36 МВт, в том числе на горячее водоснабжение 7 МВт.

Энергетическое оборудование может состоять из одного или двух паровых котлов производительностью 22 тонны пара в час, давлением пара от 3,8 до 6,4 МПа и его температурой 485ºС. Могут быть рассмотрены различные варианты параметров работы энергетических котлов.

Электрическая мощность паротурбинного блока 3,7 МВт.

Основными требованиями к мини-ТЭЦ являются высокая энергоэффективность внедряемого оборудования, отвечающего всем требованиям современной науки и техники, низкие удельные нормы расхода топлива на отпуск тепла – порядка 160-164 кг.у.т/Гкал, и электроэнергии 
165-169 г/кВт*ч, минимизация вредных выбросов в атмосферу и соблюдение норм по охране окружающей среды.

Наиболее приемлемым вариантом сотрудничества при строительстве мини-ТЭЦ является сдача объекта "под ключ" (поставка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы).